附件1：和平饭店门禁改造项目技术指标及技术要求

主要设备技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、门禁系统 |
| 1 | 二门控制器 | 465X375X100mm 控制门数量：支持2个单向刷卡或2个双向刷卡门禁 工作电源：DC9-30V 额定功率：约3W CPU：ARM9 通讯接口：10/100M自适应以太网口 输入接口：Wiegand26/34，RS485接口 辅助输入：2路 辅助输出：2路 防拆防撬：2路 箱体尺寸：465X375x100mm 持卡人数：5万/10万 历史记录：5万/10万 工作温度：-40℃~85℃ 工作湿度：5%~95% | 25 | 台 |
| 2 | 四门门禁控制器 | 箱体尺寸 465X375X100mm 控制门数量：支持4个单向刷卡或2个双向刷卡门禁 工作电源：DC9-30V 额定功率：约3W CPU：ARM9 通讯接口：10/100M自适应以太网口 输入接口：Wiegand26/34，RS485接口 辅助输入：4 路 辅助输出：4路 防拆防撬：2路 箱体尺寸：465X375x100mm 持卡人数：5万/10万 历史记录：5万/10万 工作温度：-40℃~85℃ 工作湿度：5%~95% | 3 | 台 |
| 3 | M1带键读卡器 | 工作电源： DC9-30V 额定功率： 约5W 读卡类型： IC卡/NFC/身份证 通讯距离： ≤100M 通讯方式： Wiegand34 读卡距离： 3~5cm 输入信号： LED及BEEP控制输入 刷卡提示： 发光LED/蜂鸣器声音 指示类型： 双LED 产品尺寸： 89×89×18（mm） 工作温度： -40℃~+85℃ 工作湿度： 5%~95%无凝露 读卡器颜色：黑色、白色； | 34 | 个 |
| 4 | 单门磁力锁 | 电压：DC12V； 工作电流：420mA； 使适用温度：-10~+55℃； 信号输出：干接点输出，上锁NO输出，开锁NC输出 | 17 | 把 |
| 5 | 双门磁力锁 | 电压：DC12V； 工作电流：420mA； 使适用温度：-10~+55℃； 信号输出：干接点输出，上锁NO输出，开锁NC输出 | 17 | 把 |
| 6 | L型磁力锁支架 | 木门、金属门配件； L型尺寸：253*48*31mm | 51 | 把 |
| 7 | 出门按钮 | 接点输出：NO/NC/COM常开常闭 使用次数：10万次 材料：PC料 | 34 | 个 |
| 8 | IC发卡器 | 工作电源：USB5V； 额定功率：约1W； 读卡类型： IC卡； 读卡距离：3~5cm； 通讯方式：USB ； 工作温度：-40℃~+85℃； 工作湿度：5%~95%无凝露。 | 1 | 个 |
| 9 | 卡片 |  | 100 | 张 |
| 10 | 门禁智能控制软件V1.0 |  | 1 | 套 |

技术要求：

一卡通管理平台：

- 模块化设计：

- 要求一卡通平台采用模块化设计，访客管理系统、梯控管理系统、门禁管理系统、人事管理系统各个系统业务模块相对独立，数据需统一在一个数据库内，发卡及人员添加在平台上完成。

- B/S管理架构：

- 要求平台整体采用BS架构，可方便平台部署减少后期平台维护成本，通过严格的人员权限管理，以保证平台整体的安全、可靠性。

- 操作员管理：

- 平台操作人员可在人员管理模块中进行新建、修改、删除，同时可对不同操作人员进行权限管理，以提高系统安全性。

- 人员管理：

- 各系统中的长期用户，通过在平台中统一添加、修改、删除，可实现各个子系统的人员统一管理，提高系统的可操作性，方便管理人员对各个子系统的长期用户进行管理及维护。

- 卡片管理：

- 在系统内使用的卡片必须经过平台统一的授权，否则均被视为非法卡。对卡片的授权充分体现了系统的集中管理性，同时在卡片管理中具有卡片挂式等其他管理。

- 特权卡管理：

- 特权卡及为全时段最高权限卡片，对于项目特定人员可通过特权卡片，快速进出门禁管理区域。

- 一卡通管理软件需提供软件著作证书，以保障软硬件为同一家厂家生产。

- 权限管理功能

- 访客管理系统要求可设置多种权限，物业管理为一级权限，公司管理为二级权限、员工管理为三级权限，可根据公司的具体情况看是否下发三级权限，拥有三级权限的员工可直接受理预约功能，查询拜访记录功能，拥有公司二级权限的管理人员，可对其管理的三级权限人员进行权限管理，拥有一级管理的权限的物业管理公司，可对整个大楼访客拜访数据进行查询及权限管理。

门禁管理系统

- 访客联动功能：

- 本次招标要求门禁系统需要与访客系统联动，对于通道门安装人脸识别读头与二维码读卡器，访客来访只需在访客系统完成登记，既可对获得对应通道门禁权限，访客只需一次授权，既可快速到达被访者所在区域。

- 脱机运行功能：

- 门禁控制器要求采用ARM9平台，具有独立运算、存储能力，保障门禁系统可脱机运行，以保证门禁设备可在现场复杂的网络环境下稳定运行，同时门禁控制器具有实时同步功能，一旦现场网络恢复，门禁控制器将存储的刷卡记录实时上传至门禁软件。

- 多种报警输出：

- 暴力入侵报警：门禁系统要求具备暴力入侵管理机制防止非法用户强行破门而入，门禁控制器通过检测门状态变化输入信号来触动报警联动机制。

- 胁迫报警：在密码开门门禁点上，反向输入开门密码当前房门打开同时产生胁迫报警。

- 门开超时报警：指合法持卡者进入后，在规定时间内对门状态不闭合的行为产生报警。

- 设备防撬报警：通过撬破行为触动防撬开关以防止非法用户强行进入的意图。

- 火警报警：火警端口接收到火警信号，触发联动门禁系统常开或常闭。

- 门禁考勤功能：

- 本次招标要考勤在门禁系统中完成考勤统计、核算、报表功能。主要由人事部对办公人员考勤管理使用。要求考勤功能支持任意设置班段和排班，实现复杂的排班与加班分析。具有强大的加班、出差、请假等考勤分析功能，应用人员可以轻松分析统计考勤数据，生成报表，并用不同的颜色表示迟到、早退、旷工、签卡等考勤情况。

- 门禁巡更功能：

- 要求门禁管理系统支持在线巡更功能，管理人员通过在门禁系统中设置巡更路线及时间，安保人员需在规定时间能按预定路线进行巡查刷卡，要求系统具有巡更路线便捷功能、巡更点实时监控功能、报表统计功能等。

- 巡更路线编辑功能

- 在线巡更工作站提供便捷的巡更路线编辑功能，按预先排好的路线、时间间隔到各点巡视，通过直接拖动巡更点可以快速编辑巡更路线，可对一条巡更路线实现多个巡更起始时间。

- 巡更点实时监控功能

- 实时监控巡更点功能，有别于传统的持巡更机巡更，可以使用一张门禁卡做巡更卡，实现实时显示正常、迟到、早到、旷工等信息，并用不同的颜色表示不同的状态，实时记录巡更员所在位置及工作的状态。

- 门禁管理系统的主要设备等均须原厂生产，并要求提供第三方权威机构针对原厂出具的检验报告。

- 门禁管理软件需提供软件著作证书，以保障软硬件为同一家厂家生产。

设计依据：

《综合医院建筑设计规范》 GB 51039-2014

《智能建筑设计标准 》GB/T50314-2006

《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2008

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007

《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2004

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到最新标准时，投标人应选择最新版本的标准、规范，并提供所采用的标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。还须遵循卫生、通信、公安、安全、保密、环保等有关行业的相应标准。

工程建设要求：

- 工程中使用的线材及器材必须是国标合格产品并具备技术资料和产品合格证。正确使用各种电缆，不得随意替代使用不同型号的电缆。电源不得随意并接，符合电气安全性能，按要求进行接地保护。

- 安装工艺要符合相关的工程标准，设备布局统一合理。

技术服务要求：

- 硬件设备提供质保期内免费保修、维护、软件升级和备品备件更换（非现场，含双向特快专递费）等服务。质保期自系统交工验收签字之日起计算。在质保期内，如果发现由于设备本身的原因造成故障，乙方方将对该设备进行免费修理或更换，并根据甲方要求提供相应的现场服务。

- 产品安装服务，提供所有合同硬件和软件的现场安装配置服务以及系统集成服务。

- 提供质保期内免费远程诊断和电话支持。

- 系统质保期内提供每三个月一次的定期巡检。

技术培训要求：

乙方负责甲方技术管理、操作和维护人员的培训工作；经过培训的人员应具备独立承担本职工作的能力。

乙方在设备现场安装调试后，在当地对甲方的部分操作人员进行现场培训；所有费用由卖方承担。

培训期间乙方为甲方相关人员免费提供相应的培训资料和实习机会。

本项目：设备采购、安装、调试、培训等直接交给甲方使用。

现场查看：请投标方现场查看并确认安装位置。

现场地址：南京东路20号

现场联系人：邢飞  15800827271