锦江国际（集团）公司

机电设备统一采购小组

招  标  文  件

项目名称：锦江国际购物中心智慧视频安防系统、基础视频安防系统改造

招标编号：JJ-20181127-JK

中国·上海

二○一八年十一 月 二十七 日

# 投标邀请

锦江国际集团有限公司机电设备统一采购小组,为锦江国际购物中心的智慧视频安防系统、基础视频安防系统改造进行邀请招标。

- 标书编号：JJ-20181127-JK

- 简要内容：

- 收货单位：上海锦江国际购物中心

- 设备名称：锦江国际购物中心智慧视频安防系统、基础视频安防系统改造

- 交货期：进场后施工50天

- 技术要求：详见第2章

- 包安装调试

- 招标文件将在集团本部(联谊大厦)领取。

- 时间：2018年11月 27 日至  30日，9:00－16:00

- 地点：上海市延安东路100号26楼锦江集团酒店事业部

- 联系人：张新

- 联系电话：021-63264000转、手机：13611929583

- 传真：021-63238221 张新 收

- 有关招标文件中的技术参数请投标单位去实地查看，并根据企业要求最后制定。企业联系人：。

- 投标截止时间：2018年12月12日17:00（北京时间）

- 投标地址：上海市延安东路100号26楼锦江集团酒店事业部

- 开评标时间：评标小组根据工作安排择日进行,并根据需要请贵公司参加

特此邀请贵公司前来投标。

敬请光临！

锦江国际集团有限公司

机电设备统一采购小组

二○一八年十一月

# 技术规格及要求

- 项目概述

上海锦江国际购物中心大厦位于淮海路、成都路口。地理位置优越，傍依南北高架路和延安路高架，举步可至黄陂南路地铁站。周边商务设施齐备，充分让您体会现代动感之都的工作节奏。上海锦江国际购物中心是一座集购物、娱乐、餐饮及涉外办公楼于一体的综合性商务大楼。大厦外观清秀，造型别致，曾获上海市白玉兰设计金奖。大厦总建筑面积约3万5平方米，楼高17层(地下2层)，其中10层以上分为A、B两座，B座楼高11层（其中1F至8F商业层；9F、10F办公层；11F商业层），A座楼高15层（其中1F至8F商业层与B座相连；9F至15F办公层）均为涉外办公用房。

本次锦江国际购物中心大厦数字化视频监控系统改造，通过现代化、智能化的配套设备，为锦江国际购物中心大厦提供实时高清视频监控，加强安保力度，提高效率，确保整个大厦内外的安全。规划建设一套完整的安防监控系统，系统将涉及包括从前端实时图像信息的采集、信息的传输交换、实时监视到信息的数字化、相关的联动应用和信息管理等多项环节。建立一套科学完善的安防系统，使技防、物防和人防三种手段进行有机配合，实现防范风险的目的。迅速有效处置突发事件、切实做好各项工作，实现监控的跨越式发展。

- 技术要求

      - 设计依据

1．国家和地方的有关设计规程，范及标准

（1）《民用建筑电气设计规范》（ JGJ16 -2008 ）

（2）《智能建筑设计规范》（ GB/T50314 -2015 ）

（3）《智能建筑工程验收规范》（ GB50339 -20 03 ）

（4）《综合布线工程设计规范》（ GB50311 －2007 ）

（5）《重点单位要部安全技术防范系统求第 8部分：旅馆、商务办公楼》

（6）《安全防范工程技术规》（ GB50348 -2004 ）

（7）《安全防范工程序与要求》（ GA/T75 -94 ）

（8 ）《安全防范系统通用图形符号》（ GA ／T 74 -2000 ）

（9 ）《视频安防监控系统工程设计规范》（ GB5039 5-2007 ）

（10 ）《视频显示系统工程技术规范》（ GB50464 -2008 ）

（11 ）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（ GB50343 -2012 ）

（12 ）《电子信息系统机房设计规范》（ GB50174 -2008 ）

（13 ）《通信管道与工程技术规范》（ GB50373 -2006 ）

2、业主的设计要求

      - 设计范围

- 基础安防：商务办公楼，百货商场电梯楼道，业主设计要求。

- 智慧安防：商务办公楼，业主设计要求点位。

      - 系统技术要求

- 系统功能要求

视频监控子系统系统设置应满足上海市公安技防的相关规范和验收要求。主要系统设备应提供：公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告。

- 视频监控系统由前端摄像部分、网络传输部分和显示、图像记录部分及控制部分组成。

- B楼一层设有消控安保机房。机房内设有视频管理平台、存储设备、监视显示器(电视墙)、操作工作站等设备。

- 现场采用高清数字摄像机，基础安防主要监控布点位于：外场室外通道、B1F机房、商场出入口、商场主要通道、自动扶梯、升降电梯、楼梯、办公楼通道等。智慧安防主要监控布点位于：停车道闸出入口、通往办公楼层的客梯厅、逃生通道进出双向人脸自动抓拍。

- 机房内视频管理平台应实现系统管理功能，包含数据管理、权限管理、录像存储管理等功能。

- 视频存储系统采用硬盘录像机，提供支持每路不低于视频流以高清格式长时间连续不间断的存储容量，数据存储要求-基本点位存储30天。存储要求为：存储空间集成度高、扩容平滑灵活；整体架构部署维护简便、尽量减少或避免服务器对视频流的处理；较好的兼容性。

      - 主要设备技术参数及要求

- 视频管理服务器

 系统采用IMS架构，业务、控制、承载完全分离。系统应具备良好的模块化设计。当服务器网络中断或升级重启时，不影响正在进行的视频流的存储和电视墙实时监视。存储设备故障，应不影响实况的正常播放。

 系统应具有对外开放性，应具备webservice、SDK、标准SIP协议等多种对外开发接口，任意接口应能同时提供满足windows和linux开发环境要求的接口、协议和SDK，以满足上层其他对接平台的灵活对接开发。

 系统应提供常用业务功能：实况预览、录像回放、云台控制的快捷开发对象，上层业务平台(例如地图等业务)可在无需修改底层代码、无需编译的情况下现场快速对接。

 支持用户登录限制功能，限制MAC地址、IP地址段的用户登录管理。

 支持录像切片功能，可将录像文件进行切分成多片，通过切片点的图像差异，迅速启动回放关键录像时段。

 对于前端不支持拉框放大的设备，同样可以通过平台支持后端的拉框放大。

 支持视频巡更功能，可通过配置一组摄像机,让用户能够进行手动或者自动巡更,可定时提醒用户开始巡更，可查询巡更统计信息。

 支持巡更异常记录功能，用户可在视频巡更过程中对发生的异常情况手动记录，并可与当时的抓拍录像绑定处理，能够及时生成报警日志，后续能够根据日志查询当时的录像。

 支持第三方报警设备的接入和联动功能。

 支持第三方对讲系统的接入和联动功能。

 支持第三方门禁系统的接入和联动功能。

 支持远程控制报警主机的布撤防。

 支持远程控制对讲系统的呼叫、接听、挂断等操作。

 支持远程控制门禁的打开、关闭。

 支持报警主机、消防报警、对讲、门禁报警、SCADA等多种子系统的统一报警显示，统一报警联动。

 发生报警时，地图上能够实时显示位置，相应的设备会闪烁，点击报警图标时，可直接打开报警处理界面，进行报警核实、确定为误报、报警上报给其它用户等操作。支持实时报警提醒，报警从发生到提醒不超过1秒。多个报警同时上报时，可自动排序等待，可按照报警级别自动排序，高级别报警优先显示。

 支持完备的报警联动功能，在发生报警时，能自动联动实况、上墙、抓拍、存储、语音对讲、回放、云台预置位、短信、邮件等动作。

 可实现事件与录像、截图等报警信息的关联。

- 安防接入服务器

 采用插件化设计，各种子系统的接入可以快速通过插件实现

 内置消息总线结构，可以快速处理各种报警信息

 支持异型架构，可以兼容SDK、协议多种报警接入方式

 具备强兼容性，可整合报警、SCADA、门禁、对讲广播等各类传感器

- 高清网络解码器（8端口或4端口）

 具有高稳定性，采用嵌入式Linux操作系统，满足7*24小时不间断稳定运行

 应支持上限不低于8或4路DVI-I视频输出接口

 应支持上限不低于2路DVI-D或者VGA视频输入接口

 应支持上限不低于8路告警输入接口和6路告警输出接口

 应包括不低于2个10M/100M/1000M/ Base-T自适应RJ45接口

 支持双网口备份特性，规避前端链路和接入交换机的单点故障

 支持1/4/9/16分屏模式，并支持多分屏模式间的动态切换

 应支持多视频输出接口的拼接，拼接能力至少包括1*2、2*2、2*3、2*4

 提供CCC、CE LVD、CE EMC、FCC Part15、RoHS证书

- LCD监视器（32寸）

- IPS广视角面板

- 1920x1080Full HD全高清分辨率

- 内置BNC接口（in x 2、out x 2)

- 支持遥控器控制

- 内置HDMI接口

- 内置立体声扬声器

- 超窄边框及轻薄设计

- 外置电源设计，维护更简单

- 网络硬盘录像机

 具有高稳定性，采用工业级嵌入式微控制器，嵌入式Linux操作系统，满足7*24小时不间断运行

 支持硬盘槽位上限不低于8个

 支持JBOD阵列技术，且支持硬盘S.M.A.R.T. 属性检测

 支持上限不低于2路HDMI视频输出接口，1路VGA视频输出接口，1路BNC独立视频输出接口

 支持不低于1个USB3.0接口

 支持前面板按键、红外遥控器操作、鼠标操作

 具备较大节能特性，功率不高于20W（不带硬盘），80W（带硬盘）

 单台设备应支持不低于64路4Mbps和32路2Mbps、1080P/720P、25帧/秒流媒体转发能力

 应能管理不低于16路1080P网络视频输入,视音频信号总带宽不低于512Mbps

 具有先进的用户权限管理，用户按角色分配权限

 应支持录像控制（计划、手动、告警联动）功能

 支持录像录像秒级检索、回放控制（开始、暂停、停止、进度拖动、单帧前进、倍速前进、倍速后退），应支持录像下载

 支持接入符合ONVIF、GB/T 28181标准的IPC

 支持TCP/IP、UDP、HTTP、IGMP、Telnet、FTP、ICMP、ARP、SIP、RTSP、iSCSI、SNMP等协议

- 720P/1080P高清网络半球摄像机

    - 1/2.8" CMOS传感器

    - ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控

    - 高清网络视频输出

    - 超低照度，最低照度可达0.01Lux

    - H.264 Main profile/M-JPEG双编码，三码流

    - 双向音频，G.711标准

    - 支持Digital-WDR功能

    - 支持感兴趣区域编码(ROI)，可划分4个区域

    - 支持移动侦测

    - 支持隐私遮挡

    - 支持走廊模式

    - 支持TF卡存储

    - 本地PC录像

    - 2路报警输入，1路继电器输出

    - 支持多种报警处理方式，如发送电子邮件、FTP上传、报警输出、音频告警

    - 支持多用户通过Web Server进行实时访问和参数配置

    - 提供标准SDK，可方便地与其它视频监控软件进行集成

    - 支持Onvif Profile S标准

    - 支持GB/T28181国家标准

- 720P/1080P高清网络枪式摄像机

    - 1/2.8" CMOS传感器

    - ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控

    - 高清网络视频输出

    - 超低照度，最低照度可达0.01Lux

    - H.264 Main profile/M-JPEG双编码，三码流

    - 双向音频，G.711标准

    - 支持Digital-WDR功能

    - 支持感兴趣区域编码(ROI)，可划分4个区域

    - 支持移动侦测

    - 支持隐私遮挡

    - 支持走廊模式

    - 支持TF卡存储

    - 本地PC录像

    - 2路报警输入，1路继电器输出

    - 支持多种报警处理方式，如发送电子邮件、FTP上传、报警输出、音频告警

    - 支持多用户通过Web Server进行实时访问和参数配置

    - 提供标准SDK，可方便地与其它视频监控软件进行集成

    - 支持Onvif Profile S标准

    - 支持GB/T28181国家标准

      - 主要设备品牌配置表

| 序号 | 名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 泰杰、HD、敏达 |
| 2 | 监视器 | 狄卫、MYWAY |
| 3 | 交换机 | 迅达康 |
| 4 | 智能集成数据服务设备 | 傲达 |
| 5 | 智能安防集成应用系统 | 敏达 |

注意：在上述品牌优先报价的前提下，接受满足政府部门要求且满足技术要求的其他品牌

# 标方须知

## 说明

### 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本投标邀请中所述项目的货物及服务采购。

### 定义

- “招标方”系指第1章所指的组织本次招标的招标机构。

- “投标方”系指向招标方提交投标文件的制造商或供货商。

- “货物”系指卖方按招标文件规定，须向买方提供的一切设备、安装说明，使用手册及其它有关技术资料和材料。

- “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、培训以及其它类似的义务。

### 本次招标中分基础安防（设备采购及安装等费用）；智慧安防（设备采购及安装费用）两部分，投标时两部分价格分开报价。

### 合格的投标方

  - 凡有能力提供招标货物及服务的制造商或供货商均为合格的投标方。

  - 投标方应遵守有关的中国法律和规章条例。

## 招标文件说明

### 招标文件的构成

  - 招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序。招标文件由下述部分组成：

- 投标邀请

- 技术规格及要求

- 投标方须知

  - 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标方被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 招标文件的澄清

  - 投标方对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在投标截止时间前5天按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到招标方。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给每一投标方。

### 招标文件的修改

  - 在投标截止日期5日前，招标方可主动地或依据投标方要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有购买招标文件的每一投标方，对方在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

  - 为使投标方在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，如有必要，招标方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知每一投标方。

  - 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标方有约束力。

## 投标文件的编写

### 要求

  - 投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

### 投标语言及计量单位

  - 投标文件及投标方和招标方交换的文件和来往信件，应以中文书写。

  - 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标文件的组成

  - 投标文件商务标应包括下列部分：

- 投标书、开标一览表、投标价格表以及货物简要说明一览表。

- 投标商资格证明文件。

- 投标货物符合招标文件规定的证明文件及投标方认为需加以说明的其它内容。

投标方应将投标文件装订成册，并填写“投标文件资料清单”。

### 投标文件格式

  - 投标方应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标价格表及货物简要说明一览表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

  - 投标内容需包括：

- 施工方案。

- 点位布置图纸。

- 交货周期及质保时间。

- 产品技术资料或产品样本。

### 投标报价

    - 投标方应按招标文件附件3投标价格表的格式填写投标货物的单价和总价。如果单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。

    - 投标价格表填写时应注意下列要求：

    - 投标方按上述格式填写报价供招标方评标方便，但不限制买方以其它方式签订合同的权力。

### 投标货币和汇率

  - 投标书的报价一律用人民币填报。

### 投标方资格的证明文件

  - 投标方必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

- 若投标方提供的货物及服务不是投标方生产或拥有的，则必须得到货物制造商和/或技术拥有者提供该种货物的正式授权；

- 投标方具有履行合同所需的财务、技术和生产能力。

- 投标方应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务义务。

### 投标货物符合招标规定的技术响应文件

- 投标方须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为招标文件的一部分。

- 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

- 货物主要技术性能的详细描述；

- 规格、技术参数偏离表。

### 投标有效期

16.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。特殊招标项目在“技术规格及要求”部分另行规定。

16.2特殊情况下，招标方可于投标有效期满之前要求投标方同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

### 投标文件的签署及规定

17.1投标文件正本一份和副本一份，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

17.2投标文件正本和副本须打印并由经正式授权的投标方代表签字。

17.3除投标方对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人签字。

17.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

## 投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

18.1投标方应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标货物名称及正本或副本。

18.2为方便开标唱标，投标方应将正本的投标书、开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本招标文件密封袋中密封。

18.3如果未按上述规定进行密封和标记，招标方对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

### 递交投标文件的截止时间

19.1所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标方在投标邀请中规定的投标截止时间之前送至招标方。

19.2出现第7.2款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标方修改通知规定的时间递交。

### 迟交的投标文件

招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

### 投标文件的修改和撤销

21.1投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标方须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标方代表签字。

21.2投标方对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按第18和19条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

21.3投标截止时间以后不得修改投标文件。

21.4投标方不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。

## 开标和评标

### 开标和评标

根据集团公司相关规定进行开标和评标。。

### 投标文件的澄清

23.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

23.2重要澄清的答复应是书面的，并作为投标文件的一部分，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 对投标文件的评估和比较

24.1招标方及其组织的评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

24.2评标时除考虑投标价和技术服务费以外，还将考虑以下因素：

- 投标文件中所报交货期及付款方式；

- 货物的技术水平、性能和供货能力；

- 货物的质量及适用性；

- 配套设备的齐全性（如需要的话）；

- 投标方为其所供货物提供零备件及售后服务的可能性；

- 技术规格所要求的有关服务的费用；

- 若发货到最终目的地的内陆运输、保险及其它费用；

- 其它要求因素（安全及环保等）。

### 评标原则及方法

25.1对所有投标方的投标评估，都采用相同的程序和标准。

25.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

25.3在评标时进行综合分析、比较，确定出最低评标价予以中标。

### 保密

26.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。

26.2投标方不得干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

## 授予合同

### 定标准则

27.1合同将授予其投标符合招标文件要求，并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的最低评标价标的投标方。

27.2不能保证最低报价的投标最终中标。

### 资格最终审查

28.1招标方将审查最低评标价标的投标方的财务、技术、生产和供货能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

28.2如果确定该投标方无条件圆满履行合同，招标方将对下一个最低评标价标的投标方资格作出类似的审查。

### 接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

### 中标通知

30.1评标结束7日内，招标方将以集团公司规定的方式通知中标单位。

### 授予合同时变更数量的权力

31.1招标方在授予合同时有权对“招标货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少。

### 签订合同

32.1中标方按集团公司规定的方式通知中告知的时间、地点与买方签订合同。

32.2招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

（以下为空）